通信业务/系统填写说明和表格选择

在“无线电频率使用申请表”和“无线电台（站）设置申请表”中，“通信业务/系统 类型”栏，由无线电管理机构填写，其填写规则如下：

× ×  -  × × -  × ×

（1）     （2）    （3）

其中：

第（1）项表示无线电业务类型，由两个字母组成。

第（2）项表示无线电通信系统，由两个数字组成。

第（3）项表示实际使用的技术体制或更细分的无线电通信子系统，由两个数字组成。

在填写“通信业务/系统 类型”时，应按照下表尽量填写全部，对于表中无线电通信系统为空的业务，只填写无线电业务即可。

例1：用户申请设置模拟微波接力站，则“通信业务/系统 类型”栏填写“GD-01-02”,这里“GD”表示固定业务；“01”表示微波接力通信系统；“02”表示模拟微波。

例2：用户申请设置固定卫星地球站，则“通信业务/系统 类型”栏填写“WG”。

表1 通信业务/系统分类和表格选择

| 无线电业务 | 无线电通信系统 | 无线电通信子系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 适用表格 |
| GD | 固定业务 | 01 | 微波接力通信系统 | 01 | 1GHz以上数字微波 | 国无管表5 |
|  |  |  |  | 02 | 模拟微波 |  |
|  |  |  |  | 03 | 点对点/点对多点 |  |
|  |  |  |  | 04 | 1GHz以下小容量系统 |  |
|  |  |  |  |  | -- |  |
|  |  | 02 | 扩频通信系统 | 01 | 2.4GHz扩频系统 |  |
|  |  |  |  | 02 | 5.8GHz扩频系统 |  |
|  |  | 03 | 26GHz MMDS |  |  |  |
|  |  | 04 | 无线接入通信系统 | 01 | SCDMA（包括Mcwill） | 国无管表11（基站） 国无管表12（直放站） |
|  |  |  |  | 02 | PHS |  |
|  |  |  |  | 03 | DECT |  |
|  |  |  |  | 04 | 1.9 GHz TDD（不含PHS） |  |
|  |  |  |  | 05 | 1.9 GHz CDMA |  |
|  |  |  |  | 10 | 450MHz FDD调频 | 国无管表13 |
|  |  |  |  | 11 | WLAN （室外） |  |
|  |  |  |  | 20 | 3.5GHz固定无线接入 | 国无管表5（中心站、固定端站） 国无管表4(移动端站) |
|  |  |  |  | 21 | 3.3GHz固定无线接入 |  |
|  |  |  |  | 22 | 26GHz LMDS |  |
|  |  | 05 | 短波通信系统 | 01 | 单边带（SSB） | 国无管表3 |
|  |  |  |  | 02 | 双边带（DSB） |  |
|  |  |  |  | 03 | 其他 |  |
| LY | 陆地移动业务 | 01 | 公众移动通信系统 | 01 | GSM/GPRS系统 | 国无管表11（基站） 国无管表12（直放站） |
|  |  |  |  | 02 | CDMA系统 |  |
|  |  |  |  | 03 | WCDMA系统 |  |
|  |  |  |  | 04 | TD-SCDMA系统 |  |
|  |  | 02 | 集群通信系统 | 01 | 模拟集群系统 | 国无管表11（基站） 国无管表12（直放站） 国无管表4（终端） |
|  |  |  |  | 02 | TETRA系统 |  |
|  |  |  |  | 03 | iDEN系统 |  |
|  |  |  |  | 04 | GoTa系统 |  |
|  |  |  |  | 05 | GT800系统 |  |
|  |  | 03 | 超短波通信系统 | 01 | 民用超短波对讲机 | 国无管表4 |
|  |  | 04 | 无中心通信系统 | 01 | 900MHz多信道选址系统 |  |
|  |  | 05 | 无线数据通信系统 | 01 | 230MHz无线数据 | 国无管表5 |
|  |  |  |  | 02 | 800MHz无线数传 |  |
|  |  | 06 | 寻呼通信系统 |  |  | 国无管表13 |
| WG | 卫星固定业务 |  |  |  |  | 国无管表6（地球站） 国无管表15(GSO) |
| WY | 卫星移动业务 | 01 | 卫星陆地移动 |  |  | 国无管表14（移动地球站） 国无管表6（地球站或关口站） 国无管表15（GSO） 国无管表16（NGSO） |
|  |  | 02 | 卫星水上移动 |  |  |  |
|  |  | 03 | 卫星航空移动 |  |  |  |
| SY | 水上移动业务 | 01 | 遇险和安全系统(不含GMDSS) |  | （莫尔斯电报、/单边带无线电话和窄带直接印字电报等） | 国无管表8（船舶制式电台） 国无管表3（MF/HF非制式电台） 国无管表13（VHF/UHF非制式电台） |
|  |  | 02 | 全球水上遇险和安全系统(GMDSS) |  | （包括MF、HF、VHF数字选择性呼叫，单边带无线电话，窄带直接印字电报和航行警告和紧急信息） |  |
|  |  | 03 | 水上自动识别系统(AIS) | 01 | VHF/STDMA |  |
|  |  | 04 | VHF调频对讲机 |  |  |  |
|  |  | 05 | 30MHz频段渔船对讲机 |  |  |  |
|  |  | 06 | 33MHz安全救助通信 |  |  |  |
| HY | 航空移动业务 | 01 | 地空语音通信 |  | 包括HF高空对空台(YL)、HF中低空对空台(NC)、HF高空国际对抗台(MG)、机场塔台管制通信(TWR)、航路对空通信(ACC)、进近管制通信(APP)、航务管理通信(OP-CTL)、地面管制通信(SMC)、紧急遇险通信(EMG) | 国无管表9（航空器制式电台） 国无管表13（30MHz以上） 国无管表3（30MHz以下） |
|  |  | 02 | 地空数据通信 |  | 包括VHF地空数据通信(VDL)、航站自动情报服务(ATIS)、HF气象广播(VOLMET) |  |
| SD | 卫星无线电导航业务 |  |  |  | 有源定位终端 | 国无管表14 |
| HD | 航空无线电导航业务 | 01 | 无线电信标 |  | 中波无方向性信标台 (NDB)、超短波定向台 (DF)、全向信标台 (VOR)和标志信标 | 国无管表13 |
|  |  | 02 | 仪表着陆系统 |  | 航向信标台(LOC)、下滑信标台(GP)、指点信标台(MK) |  |
|  |  | 03 | 其他系统 |  | 包括测距台 (DME)、着陆雷达 (PAR)、无线电高度表、塔康导航台 (TACAN) | 国无管表13 国无管表10 |
| SW | 水上无线电导航业务 |  |  |  | 包括航海雷达、自动雷达标绘仪(ARPA)等 | 国无管表10 |
| WW | 无线电定位业务 |  |  |  | 包括岸基雷达、港口雷达、船用雷达、水上交通监视雷达、机载天气雷达、风廓线雷达和天气雷达等 | 国无管表10 |
| GB | 广播业务 | 01 | AM中波声音广播 | 01 | 数字 | 国无管表7 |
|  |  |  |  | 02 | 模拟 |  |
|  |  | 02 | AM短波声音广播 | 01 | 数字 |  |
|  |  |  |  | 02 | 模拟 |  |
|  |  | 03 | FM声音广播 | 01 | FM单声道声音广播 |  |
|  |  |  |  | 02 | FM双声道声音广播 |  |
|  |  | 04 | 地面数字声音广播 |  |  |  |
|  |  | 06 | 电视广播 | 01 | 地面模拟电视广播 |  |
|  |  |  |  | 02 | 地面数字电视广播 |  |
|  |  | 07 | 多媒体广播 |  |  |  |
| SG | 卫星广播业务 |  |  |  |  | 国无管表15（卫星） 国无管表6（地球站） 国无管表7（转发台） |
| QF | 气象辅助业务 |  |  |  | 包括二次测风雷达、电子探空仪等 | 国无管表10 |
| SE | 卫星地球探测业务（含卫星气象业务） |  |  |  |  | 国无管表15 |
| WA | 射电天文业务 |  |  |  |  | 国无管表13 |
| ST | 标准频率和时间信号业务 |  |  |  |  | 国无管表3（30MHz以下） 国无管表13（30MHz以上） |
| YU | 业余业务 |  |  |  |  | 国无管表17（代替设台申请表），并按国无管表17的说明填写相应的技术资料申报表 |

根据《中华人民共和国无线电频率划分规定》，上表中各种无线电业务的定义如下：

固定业务：指定的固定地点之间的无线电通信业务。

陆地移动业务：基地电台和陆地移动电台之间，或陆地移动电台之间的移动业务。

卫星固定业务：利用一个或多个卫星在处于给定位置的地球站之间的无线电通信业务。该给定位置可以是一个指定的固定地点或指定区域内的任何一个固定地点；在某些情况下，这种业务也可包括卫星间业务的卫星至卫星的链路；也可包括其它空间无线电通信业务的馈线链路。

卫星移动业务：在移动地球站和一个或多个空间电台之间的一种无线电通信业务，或该业务所利用的各空间电台之间的无线电通信业务；或利用一个或多个空间电台在移动地球站之间的无线电通信业务。包括卫星陆地移动业务、卫星水上移动业务和卫星航空移动业务。

卫星陆地移动业务：其移动地球站位于陆地上的一种卫星移动业务。

卫星水上移动业务：其移动地球站位于船舶上的一种卫星移动业务。营救器电台和应急示位无线电信标电台也可参与此种业务。

卫星航空移动业务：移动地球站位于航空器上的卫星移动业务；营救器电台与应急示位无线电信标电台也可参与此种业务。

该业务也可以包括其运营所必需的馈线链路。

水上移动业务：海岸电台和船舶电台之间、各船舶电台之间或相关的船载通信电台之间的一种移动业务；营救器电台和应急示位无线电信标电台也可参与此种业务。

航空移动业务：在航空电台和航空器电台之间，或航空器电台之间的一种移动业务。营救器电台可参与此种业务；应急示位无线电信标电台使用指定的遇险与应急频率也可参与此种业务。

卫星无线电导航业务：使用于无线电导航的卫星无线电测定业务。

航空无线电导航业务：用于航空器飞行和航空器的安全运行的无线电导航业务。

水上无线电导航业务：用于船舶航行和船舶的安全运行的无线电导航业务。

无线电定位业务：用于无线电定位的无线电测定业务。

广播业务：供公众直接接收而进行发射的无线电通信业务，包括声音、电视或其它方式。

卫星广播业务：利用空间电台发射或转发信号，以供公众直接接收的无线电通信业务（包括个体接收和集体接收）。

气象辅助业务：用于气象及水文的观察与探测的无线电通信业务。

卫星地球探测业务：地球站与一个或多个空间电台之间的无线电通信业务，并可包括各空间电台之间的链路。

在这种业务中：

---由地球卫星上的有源遥感器或无源遥感器获得有关地球特性以及其自然现象的信息；

---从空中或地球基地平台收集同类信息；

---此种信息可分发给系统内的相关地球站；

---可包括平台询问。

此种业务也可包括其操作所必需的馈线链路。

射电天文业务：用于射电天文的一种业务。

标准频率和时间信号业务：为满足科学、技术和其它方面的需要而播发规定的高精度频率、时间信号（或二者同时播发）以供普遍接收的无线电通信业务。

业余业务：供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无线电通信业务。业余无线电爱好者系指经正式批准、对无线电技术有兴趣的人，其兴趣纯属个人爱好而不涉及谋取利润。

上表中未涉及的无线电业务代码、名称及定义如下：

HG  航空固定业务：为空中导航安全与正常、有效和经济的空中运输，在指定的固定地点之间的无线电通信业务。

WI  卫星间业务：在人造地球卫星之间提供的无线电通信业务。

KZ  空间操作业务：仅与空间飞行器的操作，特别是与空间跟踪、空间遥测和空间遥令有关的无线电通信业务。上述空间跟踪、空间遥测和空间遥令功能通常是空间电台运营业务范围内的功能。

GZ  港口运营业务：在海岸电台和船舶电台之间，或船舶电台之间在港口内或港口附近的一种水上移动业务。其通信内容只限于与作业调度、船舶运行和船舶安全以及在紧急情况下的人身安全等有关的信息。

这种业务应排除属于公众通信性质的信息。

CY  船舶移动业务：在海岸电台和船舶电台之间，或船舶电台之间除港口运营业务以外的一种水上移动业务中的安全业务。其通信内容只限于有关船舶行动有关的信息。

这种业务应排除属于公众通信性质的信息。

HR  航空移动（R）业务：供主要与沿国内或国际民航航线的飞行安全和飞行正常有关的通信使用的航空移动业务。在此，R为route的缩写。

HO  航空移动（OR）业务：供主要是国内或国际民航航线以外的通信使用的航空移动业务，包括那些与飞行协调有关的通信。在此，OR为哦off-route的缩写。

SC  卫星无线电测定业务：利用一个或多个空间电台进行无线电测定的无线电通信业务。

SS  卫星水上无线电导航业务：其地球站位于船舶上的卫星无线电导航业务。

SH  卫星航空无线电导航业务：其地球站位于航空器上的卫星无线电导航业务。

SQ  卫星气象业务：用于气象的卫星地球探测业务。

WP 卫星标准频率业务：利用对地卫星上的空间电台播发标准频率的无线电通信业务。

WT 卫星时间信号业务：利用对地卫星上的空间电台播发时间信号的无线电通信业务。

KY  空间研究业务：利用空中的空间飞行器或其它物体进行科学或技术研究而使用的无线电通信业务。

SA  卫星业余业务：利用对地卫星上的空间电台开展业余业务的无线电通信业务。

TB  特别业务：在本栏中未列出的专门为一般公众事业的特定需要而设立的无线电通信业务，此种业务均不对公众通信开放。

AQ  安全业务：为保障人类生命财产安全而长久或临时使用的任何无线电通信业务。