附件2 : 
150MHz、400MHz 频段数字对讲设备无线射频技术指标

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 基站／转发台 | 车载／船载移动台 | 手持台 |
| 信道间隔 | 12.5kHz | 12.5kHz | 12.5kHz |
| 最大标称发射功率 | 30W | 25W 10W 5W | 5W 3W 1W |
| 功率变化容限 | ±1.5dB （正常条件） +2/-3dB （极限条件） | ±1.5dB （正常条件） +2/-3dB （极限条件） | ±1.5dB （正常条件） +2/-3dB （极限条件） |
| 载波频率误差 | ≤2.5ppm （正常条件） ≤5ppm （极限条件） | ≤5ppm （正常条件） ≤7ppm （极限条件） | ≤5ppm （正常条件） ≤7ppm （极限条件） |
| 调制邻信道功率 | ±12.5kHz ≤-60dB ±25.0kHz ≤-70dB | ±12.5kHz ≤-60dB ±25.0kHz ≤-70dB | ±12.5kHz ≤-60dB ±25.0kHz ≤-70dB |
| 天线端口杂散发射 | 发射模式： 9kHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 9kHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm | 发射模式： 9kHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 9kHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm | 发射模式： 9kHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 9kHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm |
| 机箱端口辐射杂散 | 发射模式： 30MHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 30MHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm | 发射模式： 30MHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 30MHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm | 发射模式： 30MHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 30MHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm |
| 互调衰减 | 共存要求：≤-50dB 共址要求：≤-70dB | 无要求 | 无要求 |
| 瞬态切换令肠道功率 | ±12.5kHz ≤-50dB ±25kHz ≤-60dB | ±12.5kHz ≤-50dB ±25kHz ≤-60dB | ±12.5kHz ≤-50dB ±25kHz ≤-60dB |