生化及分子生物学研究室安全事故应急预案

一、编制目的

为了积极应对危险化学品可能发生的危害事件，有序地组织开展抢救工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失，及时控制事故扩大。根据本科室实际情况，制订本安全事故应急预案。

二、适用范围

适用于实验室浓酸试剂泄露引起的身体伤害事故；实验室所用化学试剂（包括易燃、有毒、有腐蚀性或易爆炸的化学试剂）泄露或失火；实验室生物试剂（细菌和病毒）的处理和防护。

三、发生原因、预防及紧急响应

（一）防火

发生原因：

1.点燃的酒精灯碰翻或使用不当。

2.可燃有机试剂如乙醇等因接触明火或处在较高温度下着火燃烧。

3.电源超负荷或短路导致的失火。

预防措施：

1.易燃物和强氧化剂分开放置，酸碱试剂分开放置。

2.进行加热或燃烧实验时，要求严格遵守操作规程。

3.使用易挥发的可燃物质，实验装置要严密不漏气。

4.严禁在燃烧的火焰附近转移或添加易燃溶剂。易挥发的可燃性废液只能倾入水槽，并立刻用水冲去。可燃废物如浸过可燃性液体的滤纸、棉花等，不得倒入废物箱内。

5.实验室内严禁吸烟。

6.实验室内配备砂桶、灭火器等防火器材。

7.定期清洗低温冰箱的空气滤网，通过声音和气味判断冰箱是否超负荷运行。

8.实验结束离开实验室前，仔细检查酒精灯是否熄灭，加热器电源是否关闭。

处理方法：

1.迅速移走一切可燃物，切断电源，关闭通风器，防止火势蔓延。

2.如果是酒精等有机溶剂泼洒在桌面上着火燃烧，用湿抹布、砂子盖灭，或用灭火器扑灭。如果衣服着火，立即用湿布蒙盖，使之与空气隔绝而熄灭。衣服的燃烧面积较大，可躺在地上打滚，使火焰不致向上烧着头部，同时也可使火熄灭。

（二）防中毒

发生原因：

1.接触了有毒物质或吸入有毒气体。

2.对有些试剂的性质不够了解，处理不当。

预防措施：

1.购买有毒化学品必须履行相关的审批手续，购买后存放在危险品柜中，并有专人保管。

2.操作一切能产生挥发性气体的实验，必须在通风橱内进行。必要时戴上防毒口罩或防毒面具。

3.有毒药品应严格按操作规程和规定的限量使用。

4.有毒的废物、废液经过处理后再排放。

5.禁止在实验室内饮食或利用实验器具贮存食品，餐具不能带进实验室。

6.手上如沾到药品，应用肥皂和冷水洗除，不宜用热水洗，也不可用有机溶剂洗手。

7.皮肤上有破伤，不能接触有毒物质。

8.实验室经常注意通风。

9.接触有毒试剂应戴一次性手套，用后应立即弃至生物垃圾袋，切勿接触其它物品。

处理方法：

1.误吞毒物，常用的急救方法是给中毒者先服催吐剂，如肥皂水、芥末和水或给以面粉和水、鸡蛋白、牛奶和食用油等缓和刺激，然后用手指伸入喉部引起呕吐。对磷中毒的人不能喝牛奶，可用5～10毫升1%的硫酸铜溶液加入一杯温水内服，以促使呕吐，然后送医院治疗。

2.有毒物质落在皮肤上，要立即用棉花或纱布擦掉，除白磷烧伤外，其余的均可以用大量水冲洗。如果皮肤已有破伤或毒物落入眼睛内，经水冲洗后，要立即送医院治疗。

（三）防强酸泄露

发生原因：

1.操作不规范。

2.放置位置和管理不合理。

预防措施：

1.要求严格遵守操作规程。

2.放置于危险品柜中专人统一管理。

3.放置酸洗剂的实验室无人时上锁。

处理方法：

1.被强酸腐蚀：立即用大量水冲洗，再用碳酸钠或碳酸氢钠溶液冲洗。

2. 泄漏物的处置： 
     酸少量泄漏，可用大量清水冲洗。而大量盐酸泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用沙土或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后进行转移处理。

（四）实验室生物试剂防护

发生原因：

1.操作细菌和病毒相关实验时没有遵守操作规程。

2.未正确处理废弃生物制品。

预防措施：

1.操作生物细菌和病毒时使用生物安全柜。如果使用普通超净台，不要打开排风机。

2.穿实验服，戴手套和口罩。

3.操作病毒时不要产生气雾或飞溅。

4.离心时应使用密封好的离心管。

5.用显微镜观察细胞时应遵从以下步骤：拧紧培养瓶，用70%乙醇清理培养瓶外壁，离开显微镜实验台之前用70%乙醇清理载物台。

6.含有废弃病毒的培养基中加入84消毒液（1:20），浸泡一天后丢弃。接触过病毒的枪头、离心管和培养瓶等物品用84消毒液处理，也可高温高压灭菌（120℃， 20分钟）。废弃菌液及接触过细菌的物品经高温高压灭菌后丢弃。

7.实验结束后，用肥皂水洗手。

处理方法：

如果操作时超净台有病毒污染，立即用1%SDS溶液擦拭干净。
    四、应急预案的启动：

1、事故发生后首先进行紧急处理，并立即向行政总值班（内线7133）及保卫处（内线7138）报告事故基本情况。

2、指挥小组成员接到汇报后，迅速做出判断，是否启动本预案，如需要，立即启动。

3、应急救援原则：坚持统一指挥、协同作战、以人为本的原则，及时有效的实施急救和安全转移，减少事故损失。

4、必要时疏散其它相关人员，避免给周围人员造成伤害。

五、应急救援注意事项：

1、救援人员一定要做到自我防护，应穿好防护服，戴好防护用具佩戴好防毒面具及防酸碱雨鞋等。

2、现场医疗急救要按照先重后轻的原则。

六、应急救援结束后，要将救援工作情况做出总结。

生化及分子生物学研究室

2015年8月26日