生物技术研究室安全事故应急处置预案

（征求意见稿）

一、目的与原则：

（一）设立本预案的目的：为了有效地应对实验室突发安全事故，保障实验室工作人员、学生的健康、生命安全和保护国家财产，防止和杜绝实验室污染对周围环境造成严重污染，特制定本应急处置预案，确保一旦发生安全事故时，能够及时、规范、科学、迅速有效地进行处理。

（二）原则：本预案遵循“安全第一，预防为主；逐级管理，分工到人；先救治，后处理；先救人，后救物；先制止，后教育；先处理，后报告”的基本原则。

二、适用范围：

本预案适用于生物技术研究室的分子生物学实验室、细胞培养室、临床检验室、病毒培养室以及相关附属设施。

三、组织管理机构和人员职责

（一）生物技术研究室设立安全事故应急处置小组。安全事故应急处置小组负责实验室安全制度的制定、实验室安全隐患的排除与预防、实验室人员安全教育培训、相关安全设施的定期检查以及技术和物资等的落实，并指挥安全事故的应急处置和后期的调查处理工作。

（二）人员职责

1、安全事故应急处置小组设置组长、一线组员、二线组员。

2、组长在科室主任的领导下，统一管理预防和处置实验室安全事故的工作，包括完善相关制度、规范预防和处置措施，落实责任到人和检查督促。并组织本小组人员按有关规范或制度做好实验室贵重物品、危险品、有毒有害物质、菌种、毒种的保管和使用记录。

3、一线组员负责实验室日常工作中的安全事故预防工作和突发安全事故现场应急处置。要认真执行实验室的各项制度，特别是实验室安全管理制度、各种有毒有害易污染物品及废物的管理制度等。对实验室的各种安全设施应进行定期检查，有更换、修理等需要时应及时联系后勤部分对之进行维护。对日常工作中发现的安全隐患应采取有效措施予以排除，对不能排除的，应及时向二线组员报告。对突发安全事故，负责在现场立即采取快速有效的控制措施，并立即向二线组员报告。对初次进入本实验室的学生，负责对其进行相关安全培训。

4、二线组员负责安全隐患的排除、相关技术和物资等的落实、并指挥安全事故的应急处置和后期的调查处理工作。对一线组员报告的安全隐患，应及时拿出排除方案报组长审核。对实验室的各种安全措施所需的技术和物资等，负责落实。发生突发安全事故后二线组员应立即赶到现场，按该安全事故的应急处理程序，采取有效措施控制事件。处置完毕后应调查事故原因，并提出必要的整改措施。

5、实验室其他工作人员和研究生有责任严格遵守实验室各项安全制度，积极配合安全事故应急处置小组的工作，认真参加安全培训。发现可能的安全隐患应及时向安全事故应急处置小组一线组员报告。发生突发安全事故后应立即执行相应的应急处理程序，并立即报告负责该区域的安全事故应急处置小组一线组员，听从其指挥。在无法立即找到一线组员的情况下，可以直接立即联系二线组员或组长。

四、应急处理程序

（一）病原微生物污染应急处置措施

1、生物技术研究室日常实验操作中并不涉及高致病性病原微生物，但仍需使用大肠杆菌等一般病原微生物。如果发生一般病原微生物泼溅或泄漏事故，操作人员应按生物安全的有关要求，根据病原微生物的抵抗力选择敏感的消毒液进行消毒处理。

（1）如果病原微生物泼溅在皮肤上，立即用75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

（2）如果病原微生物泼溅在眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。

（3）如果病原微生物泼溅在衣服、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即选用75%的酒精、碘伏、0.2-0.5%的过氧乙酸、500-10000mg/L有效氯消毒液等进行消毒。

2、如操作过程中被污染的注射器针头刺伤、金属锐器损伤，解剖感染力动物时操作不慎被锐器损伤或被动物咬伤等，应立即实行急救。

（1）首先用肥皂和清水冲洗伤口；

（2）然后挤出伤口的血液，再用消毒液（如75%酒精、2000mg/L次氯酸钠、0.2%-0.5%过氧乙酸、0.5%的碘伏）浸泡或涂抹消毒并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）；

（3）必要时服用预防药物和/或注射必要的疫苗。

3、离心管发生破裂

（1）如果仪器正在运行时发生破裂或怀疑发生破裂，应关闭仪器电源，停止后密封离心桶至少30min，使气溶胶沉积

（2）如果仪器停止后发生破裂，应立即将盖子盖上，并密封至少30min

随后所有的操作都要戴手套，穿防护衣，必要时需对脸和眼睛进行防护，当清理碎片时应用镊子，或用镊子夹住棉球来进行所用破碎的离心管、玻璃碎片、离心桶、十字轴和转子都应放在无腐蚀行的、已知的对相关微生物具有杀灭活性的消毒剂内；未破损的带盖的离心管应放在另一个消毒剂的容器中，然后回收，离心机内应用适当浓度的同种消毒剂反复擦拭，然后用水冲洗并干燥，清理时所用的全部材料都应按感染性废弃物处理。

（二）化学性污染应急处置措施

1、一般化学性污染应急处置措施

（1）如果实验室发生有毒、有害物质泼溅在皮肤或衣物上，立即用自来水冲洗，再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施。

（2）如果实验室发生有毒、有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面，先用大量纸巾覆盖或抹布、拖布擦拭，然后用清水冲洗或用中和试剂进行中和后用清水冲洗。

（3）如果实验室发生有毒气体泄漏，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时开门窗换气。如果吸入毒气，造成中毒应立即送医抢救，并先将中毒者立即移至空气良好处使之能呼吸新鲜空气。

（4）经口中毒者，要立即刺激催吐，及时送医洗胃（注意吞服强酸、强碱等严禁催吐或洗胃）。

2、强酸强碱中毒的应急处置措施

（1）强酸强碱吸入性中毒：立即将中毒者转移至空气新鲜流通处，并注重抢救者的自我保护，如戴口罩、手套、穿靴子或戴脚套等。

（2）皮肤及眼烧伤：

强酸所致的皮肤及眼烧伤要立即用大量清水彻底冲洗创面及眼内至少20分钟。待脱去污染的衣服后，再用清水或40%碳酸氢钠冲洗。在彻底清洗皮肤后，烧伤创面可用无菌或洁净的三角巾、床单、被罩、衣服等包扎。眼内彻底冲洗后，可应用氢化可的松或氯霉素眼药膏或眼药水点眼，并包扎双眼。

强碱所致皮肤及眼烧伤立即用大量清水彻底冲洗创面及眼内，直到皂样物质消失为止。皮肤创面彻底冲洗后，可用食醋或2%醋酸冲洗或湿敷，然后包扎。眼内彻底冲洗后(禁用酸性液体冲洗)，可应用氯霉素等抗生素眼药膏或眼药水，然后包扎双眼。

（3）消化道烧伤

强酸所致的消化道烧伤应立即口服牛奶、蛋清、豆浆、食用植物油等，每次200毫升;亦可口服2.5%氧化镁溶液或氢氧化铝凝胶100毫升，以保护胃黏膜。严禁催吐或洗胃，以免消化道穿孔。严禁口服碳酸氢钠，以免因产生二氧化碳而导致消化道胀气、穿孔。

强碱所致的消化道烧伤应立即口服弱酸剂进行中和，如食醋、橘子汁、柠檬汁、3%～5%醋酸或5%稀盐酸，每次100～200ml，多次反复进行。注意碳酸氢钠、碳酸钾等碳酸盐中毒时忌用此法，以免消化道胀气、穿孔。

经上述处理后，为保护消化道粘膜还可服用鸡蛋清、牛奶、植物油。

3、其它严重化学性污染应急处置措施

按照《中国公共卫生突发事件调查处理》第二章第四节急性化学性伤害调查处理的方法进行处置。

（三）实验室物理性安全事故应急处置措施

1、实验室一旦发生火灾，一定要迅速而冷静地首先切断火源和电源，并尽快采取有效的灭火措施。实验室工作人员和研究生应清楚消防设施如灭火器等的位置和使用方法，并了解对不同火源的对应消防措施。

2、实验室一旦发生漏水事故，要迅速关闭相应截门，在做好漏电防护的情况下切断漏水影响范围内设备的电源（-80度冰箱等若需切断电源应及时安全转移其中物品），视情况转移漏水区易受损设备，以便联系后勤进行维修。

3、若出现触电事故，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。若触电者出现休克现象，要立即进行人工呼吸，并立即送医。

五、实验室突发安全事件应急处置领导小组成员及联系方式

生物治疗科/生物技术研究室

2015年3月30日